Тема 3. ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

1.Понятие транспортного цикла. Характеристика маршрутов.

2.Технико-эксплуатационные показатели работы автомобилей:

2.1. Грузоподъемность автомобиля и показатели его использования,

2.2. Показатели расстояний;

2.3. Показатели скорости;

2.4. Показатели времени.

3.Производительность автомобиля. Анализ влияния ТЭП на производительность автомобиля.

1. Характеристика маршрутов и сущность транспортного цикла

Маршрут движения – путь, по которому следует автомобиль при выполнении перевозок.

Маршруты разрабатываются с учетом следующих требований:

- маршрут должен совпадать с направлением

- при составлении маршрутов полное исключение встречных и максимальное сокращение повторяющихся перевозок

- максимальный учет совместимости грузов (существует таблица совместимости)

- движение ПС должно совершаться по кратчайшему расстоянию и по твердому покрытию

- должны обеспечивать движение с максимальной скоростью при соблюдении условий безопасности движения.

Виды маршрутов:

- маятниковые

- кольцевые

- совмещенные (петлевые)

Маятниковые маршруты бывают:

- простой с обратным порожним пробегом

- с обратным груженным пробегом

- с обратным не полностью груженным пробегом

Кольцевые:

- сборочно-развозочный

- только развозочный

- только сборочный

Движение по маршруту с выполнением всех технических операций называется транспортным циклом

Виды транспортных циклов:

- полный (оборот) — Законченный цикл движения по всему маршруту с возвращением ПС в начальный пункт, из которого оно началось, с выполнением всех соответствующих операций (погрузка, перемещение, разгрузка, возврат в исходную точку)

- неполный (ездка) — погрузка, перемещение, разгрузка, подача под следующую погрузку

При маршрутизации перевозок необходимо учитывать множество ограничений, вызываемых конкретными условиями работы транспорта:

- объемы перевозок поставщиков и потребителей

- характер грузов

- время их доставки

- структура парка подвижного состава и его наличие

- режим работы автотранспортных предприятий и погрузочно-разгрузочных пунктов

- режим работы водителей

- пропускная возможность погрузочно-разгрузочных пунктов и дорожной сети.

Методы маршрутизации перевозок делятся на:

- маршрутизацию перевозок помашинных отправок и маршрутизацию перевозок мелких партий грузов.

- Основанные на моделях математического программирования и на методы, основанные на алгоритмах задач теории расписаний.

При принятии решения о целесообразности открытия маршрута необходимо:

- определить потребность в перевозках грузов по этому маршруту (предполагаемый устойчивый грузопоток)

- выбрать трассу движения и обосновать дорожные условия

- составить технико-экономическое обоснование целесообразности открытия маршрута.

При разработке маршрута должны предусматриваться:

- обеспечение транспортной связи для наибольшего числа заказчиков по кратчайшим направлениям между основными пунктами города

- использование типа подвижного состава, соответствующего виду перевозок

- возможность контроля за движением

- обеспечение координированного движения автотранспорта предприятия на вновь созданном маршруте с движением на существующих маршрутах и с работой других видов транспорта

- расположение промежуточных и конечных остановочных пунктов маршрутов в достаточно  крупных грузообразующих местах с целью минимизации порожних пробегов автотранспорта

- применение эффективных систем организации движения.

Выбор трассы маршрута производится при соблюдении следующих требований:

- соответствие типа покрытия, состояния и ширины проезжей части дороги и обочин, горизонтальных и вертикальных радиусов кривых, продольных уклонов, видимости и обустройства дорог, а также железнодорожных переездов, паромных переправ установленным требованиям, СНиПам;

- соответствия общего веса автотранспорта с максимальным наполнением допустимой нагрузке на мосты и дороги, расположенные на маршруте

- необходимо предусматривать наличие площадок для разворота и стоянки автотранспорта в начальных и конечных пунктах маршрута

- специальных площадок для заезда – «карманов», погрузочных площадок.

2. Технико-эксплуатационные показатели работы автомобилей

2.1. Грузоподъемность автомобиля и показатели его использования

Основной характеристикой подвижного состава является показатель грузоподъемности

Грузоподъемность показывает, сколько тонн автомобиль может перевезти при нормальных условиях (qн)

Грузовместимость – переменный показатель, который зависит от геометрических параметров (м3)

Для характеристики вводится коэффициент использования грузоподъемности :

- Статический  γс = qфакт / qн

- Динамический γд = qфакт*ℓфакт / qн*ℓн

С помощью Коэффициента использования грузоподъемности можно определить насколько необходимо изменить грузовместимость, чтобы максимально использовать грузоподъемность.

qфакт = F*  hб * ρ,

где F — площадь кузова, м2;

hб — высота борта, м;

ρ — удельная масса груза.

Для легких грузов можно увеличить высоту борта. Чем легче груз, тем больше высота борта. Высота наращивания борта определится следующим образом:

h = (q* γс) / Fρ - hб

Коэффициенты использования грузоподъемности могут быть рассчитаны на разные периоды:

- за ездку: γс = qфакт / qн

γд = qфакт*ℓп/ qн*ℓп

- за смену или сутки:

γс = Qфакт / Qвозм = ∑qфакт / (qн* z)

γд = Р факт / Р возм = (∑ qфакт*ℓп)/ (qн*ℓ* z)

Можно считать также и по году.

Эти два показателя в принципе различаются, но есть два случая, когда они равны:

- Фактическая загрузка постоянна

γд = (qф*ℓф1+ qф*ℓф2+…+ qф*ℓфn) / (qн*ℓн1+ qн*ℓн1+…+ qн*ℓн1) =

= qфакт / qн = γс

- Расстояние перевозки постоянно

γд = (qф1*ℓф+ qф2*ℓф+…+ qфn*ℓф) / (qн1*ℓн+ qн2*ℓн+…+ qнn*ℓн) =

= Qфакт / Qн = γс

Коэффициент использования грузоподъемности зависит:

- от размера отдельных партий грузов, направленных в один адрес. Чем меньше партия, тем хуже используется грузоподъемность

- от соответствия подвижного состава перевозимым грузам.

Повышению этого коэффициента способствует:

  - максимальный подбор ПС по грузам: по типу кузова и грузоподъемности

  - применение ПС с увеличенным объемом кузова (использование сеток) при перевозке легковесных грузов

  - тщательная увязка и укладка. Тара должна быть правильной (не круглой формы)

  - укрупнение мелких партий

2.2. Показатели расстояний

Существует различие между понятиями расстояние и пробег

Расстояние – величина постоянная и характеризует отдаленность

Пробег – величина переменная и характеризует пройденный путь автомобиля при выполнении перевозок.

Пробег может быть нескольких видов:

  - Общий (Lобщ)

А) производительный ( с грузом) (Lгр)

Б) непроизводительный

    - Холостой (Lхол) – технологически оправданный

  - Нулевой (ℓо) – пробег от АТП до пункта первой погрузки или от пункта последней разгрузки до АТП. Этот пробег учитывается в начале и конце дня, т.е. один раз.

Lобщ = (ℓгр + ℓхол) * z + ℓо

  - Пробег за ездку

ℓе   = ℓгр + ℓхол

  - Пробег за день, сутки и т.д

Lобщ = Lгр + Lхол  + ℓо

Если разные расстояния перевозки грузов, то Lгр = ∑ℓгр

Если одинаковое расстояние перевозки, то Lгр = ℓгр * z

Длина ездки с грузом (ℓег) и расстояние перевозки (ℓп) различаются.

Расстояние ездки с грузом характеризует пробег, который выполняет автомобиль за одну ездку при работе на маршруте.

ℓп – относится только к грузу (другими словами – средневзвешенное расстояние)

ℓп = Р / Q =∑ (Qi * ℓпi * γс) / ∑ Qi

ℓп = (qф1*ℓп1+ qф2*ℓп2+ …+ qфn*ℓпn) / (qф1+ qф2+ …+ qфn),

где  qф1 = qн* γс1 ;            qф2 = qн* γс2 ;   и т.д.

В общем случае ℓег и ℓп различаются, но они могут быть и равны:

если идет постоянная загрузка (qф= const) и постоянное расстояние ездки с грузом

ℓп = (qф*ℓег1+ qф*ℓег2+ …+ qф*ℓегn) / (qф+ qф+ …+ qф) =

= qф*∑ℓег / qф* z = Lгр/ z =  ℓег

Эти показатели могут изменяться в зависимости от:

    - Размещения грузовых пунктов;

    - Структуры объемов грузов

На расстояние перевозки влияет класс перевозимых грузов, тип подвижного состава.

СПС на большие расстояния не используется (до 100 км).

Между показателями, определяющими расстояние и структуру груза, существует зависимость. Рациональное закрепление поставщиков за потребителями приводит к сокращению пробега при доставке груза.

Показатели использования пробега

Коэффициент использования пробега  ( β ) определяет какую долю в общем пробеге составляет производительный.

β = Lгр / Lобщ

Чем лучше β, тем лучше составлена маршрутная сеть.

За ездку: βездки = ℓгр / (ℓгр + ℓхол)

За день: : βдень = Lгр / (Lгр + Lхол + ℓо)

Βездки > βдень

По коэффициенту использования пробега маршруты делятся на:

    - Простые маятниковые (β = 0,5)

    - С обратным груженным пробегом (β  = 1)

    - С обратным не полным груженным пробегом ( 0,5 < β < 1,0)

На величину β влияют:

- Взаимное расположение АТП и грузовых пунктов

- Направление грузопотоков (организация обратной загрузки)

- Структура грузопотоков (чем разнороднее грузоперевозки, тем хуже показатель)

- Структура ПС АТП (чем выше разнотипность, тем хуже показатель)

- Качество суточного планирования.

  - Показатели скорости

Скорость _ показатель, характеризующий, какое расстояние преодолевает транспортное средство за единицу времени.

Существует несколько видов скоростей:

- техническая — скорость чистого движения, представляет собой среднюю скорость транспортного средства во время движения:

νт = Lобщ / tдвиж

Эта скорость зависит  динамики и технического состояния автомобиля, от его загрузки, дорожных условий, интенсивности движения, частоты остановок при регулировании движения, квалификации водителя, особенности груза.

- эксплуатационная скорость – условная средняя скорость за все время пребывания автомобиля в  наряде.

νэ = Lобщ / Т н

- сообщения — скорость, с которой передвигается груз, зависит еще и от погрузочно-разгрузочных работ.

νс = Lобщ / (tдвиж + tп-р)

  - Показатели времени

- Время в наряде — представляет собой время производительной работы единицы подвижного состава на линии и включает время движения, время простоя под погрузкой-разгрузкой, а также время необходимых технологических простоев (tт.п) (заправка, необходимый отдых водителя)

Тн =((N об * ℓег / β) +   ℓо) / νт  + N об * tп-р + tт.п

- Время работы на линии складывается из времени в наряде и предусмотренного действующими правилами времени обеденного перерыва водителя (определяется по путевым листам, как разница между временем возврата в АТП и временем выезда на линию).

Тл = Тн + tобед

- Время на маршруте  представляет собой время работы автомобиля без учета нулевого пробега:

Тм = Тн – ℓо / νт

- Время смены складывается из времени работы на линии и времени подготовительно-заключительных работ, выполняемых на АТП до выхода автомобиля на линию и после его возвращения с линии:

Тсм = Тл + tп-з

- Время ездки представляет собой время движения автомобиля за одну ездку и время простоя под погрузкой-разгрузкой

Те = ℓег / (νт β) + tп-р

- Время оборота складывается из времени движения автомобиля за оборот и суммы времени простоя под погрузкой-разгрузкой или время ездки, умноженное на количество ездок.

tоб = Те * z

- Время движения

Тдв = ℓег / (νт β)

- Время простоя ПС под погрузкой-разгрузкой представляет собой сумму времени погрузки и разгрузки во всех грузообразующих и грузопоглощающих пунктах, деленное на количество ездок за оборот:

tп-р=(∑ tп-р) / z

Нормативное время простоя под погрузкой-разгрузкой зависит от таких величин, как номинальная грузоподъемность, класс груза, тип подвижного состава. (см. норматив)